Port de Barcelona

Guía del usuario del mensaje COPARN “admítase” de la mercancía (E02) (exportación) en formato XML

Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad

o parcialmente, ni mostrado a otros,

ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega,

sin el previo permiso escrito de PorIC.

En el caso de ser entregado en virtud de un contrato,

su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato.

PortIC no podrá ser considerada responsable

de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

Versión 2.0

Mayo 2008

Control de versiones:

| Versión | 1.1 |
| --- | --- |
| Fecha entrada en vigor | 10/01/2006 |
| Cambios efectuados | Se ha añadido una aclaración en el elemento trcd_location.identification |

| Versión | 1.2 |
| --- | --- |
| Fecha entrada en vigor | 22/08/2007 |
| Cambios efectuados | Se ha corregido la descripción de los calificadores de temperatura ya que estaban intercambiados. |

| Versión | 1.3 |
| --- | --- |
| Fecha entrada en vigor | 08/02/2008 |
| Cambios efectuados | Se ha mejorado la descripción del grupo 2 para evitar interpretaciones erróneas. |

| Versión | 2.0 |
| --- | --- |
| Fecha entrada en vigor | Mayo 2008 |
| Cambios efectuados | Se añade referencia del transitario La fecha estimada de salida del barco y los datos de partida pasan a ser opcionales |

Esta guía está elaborada a partir de la guía EDIFACT del Forum Telemático. En caso de discrepancia se deberá hacer caso a la guía EDIFACT del Forum Telemático.

CONTENIDOS

1	Introducción	7

Función del mensaje	7

Campo de aplicación	7

Principios de aplicación del mensaje	8

2	Formato del mensaje	10

Introducción	10

Diagrama	10

Uso del diagrama	10

Elemento COPARNE02	11

Elemento COPARNE02.HEADER	11

Elemento COPARNE02.GROUP1	12

Elemento COPARNE02.GROUP2	12

Elemento COPARNE02.GROUP3	12

Elemento COPARNE02.GROUP4	12

Elemento COPARNE02.GROUP5	13

Elemento COPARNE02.GROUP7	13

Elemento COPARNE02.GROUP8	13

Elemento COPARNE02.GROUP9	14

Elemento anxs_interchange.header	14

Elemento anxe_sender.identification	15

Elemento anxe_recipient.identification	15

Elemento anxs_message.header	15

Elemento anxe_message.reference.number	15

Elemento anxe_message.type	16

Elemento anxe_message.version.number	16

Elemento trsd_beginning.of.message	16

Elemento tred_document.message.name.coded	17

Elemento tred_document.message.number	17

Elemento tred_message.function.coded	17

Elemento trcd_date.time.period	18

Elemento tred_date.time.period.qualifier	18

Elemento tred_date.time.period	18

Elemento trsd_free.text	19

Elemento tred_text.subject.qualifier	19

Elemento trcd_text.literal	20

Elemento tred_free.text	20

Elemento trcd_reference	20

Elemento tred_reference.qualifier	20

Elemento tred_reference.number	21

Elemento trsd_details.of.transport	21

Elemento trcd_carrier	22

Elemento trcd_transport.identification	22

Elemento tred_transport.stage.qualifier	22

Elemento tred_conveyance.reference.number	23

Elemento tred_mode.of.transport.coded	23

Elemento tred_carrier.identification	23

Elemento tred_carrier.name	23

Elemento tred_id.of.the.means.of.transport	24

Elemento tred_id.of.means.of.transport.identification	24

Elemento tred_nationality.of.means.of.transport.coded	24

Elemento trcd_location.identification	25

Elemento tred_place.location.qualifier	25

Elemento tred_place.location.identification	25

Elemento tred_place.location	26

Elemento trsd_name.and.address	26

Elemento tred_party.qualifier	26

Elemento tred_party.id.identification	27

Elemento tred_name.and.address.line	27

Elemento tred_street.and.number.p.o.box	27

Elemento tred_city.name	27

Elemento tred_country.coded	28

Elemento trsd_contact.information	28

Elemento tred_contact.function.coded	28

Elemento tred_department.or.employee.identification	29

Elemento tred_department.or.employee	29

Elemento trsd_goods.item.details	29

Elemento tred_goods.item.number	29

Elemento tred_number.of.packages	30

Elemento tred_type.of.packages.identification	30

Elemento trcd_handling.instructions	31

Elemento tred_handling.instructions.coded	31

Elemento tred_handling.instructions	31

Elemento trsd_measurements	31

Elemento tred_measurement.dimension.coded	32

Elemento tred_measurement.value	32

Elemento trsd_dangerous.goods	32

Elemento trcd_hazard.code	33

Elemento tred_hazard.code.identification	33

Elemento tred_hazard.substance.item.page.number	33

Elemento tred_hazard.code.version.number	34

Elemento tred_undg.number	34

Elemento tred_packing.group.coded	34

Elemento tred_ems.number	34

Elemento tred_mfag	35

Elemento tred_category.of.means.of.transport.coded	35

Elemento trsd_equipment.details	35

Elemento tred_equipment.qualifier	36

Elemento tred_equipment.identification.number	36

Elemento tred_equipment.size.and.type.identification	36

Elemento trcd_dimensions	36

Elemento tred_measure.unit.qualifier	37

Elemento tred_length.dimension	37

Elemento tred_width.dimension	37

Elemento tred_height.dimension	38

Elemento trcd_range	38

Elemento tred_range.minimum	38

Elemento tred_range.maximum	39

Elemento trsd_seal.number	39

Elemento tred_seal.number	39

Elemento trsd_split.goods.placement	39

3	Esquema	41

4	DTD	54

# Introducción

## Función del mensaje

El mensaje de  “anuncio de contenedores “ que se describe en el presente documento se utiliza para anunciar a la terminal la autorización de entrada de contenedores o mercancía para su posterior embarque.

## Campo de aplicación

Exportación

En los procedimientos asociados a la salida o exportación de mercancías del puerto por vía marítima, generalmente uno de los primeros pasos consiste en que el consignatario facilite a la empresa responsable del transporte terrestre desde la empresa exportadora hasta el puerto un contenedor vacío.

Para ello, el consignatario deberá tener conocimiento de los contenedores disponibles y su estado de conservación.

Esta comunicación se llevará a cabo mediante el mensaje COEDOR definido en el procedimiento definido por el Fòrum Telemàtic asociado a la entrada/salida de mercancías del recinto portuario.

Cuando el consignatario asigne uno o varios contenedores a una expedición, enviará el mensaje COPARN definido en esta guía de usuario a la parte que custodia los contenedores vacíos (depot) indicándole que ha autorizado a determinada empresa de transporte terrestre para que retire el o los contenedores.

Del mismo modo, el consignatario enviará un segundo mensaje COPARN, también definido en esta guía de usuario, a la parte a la que entregará la mercancía (terminal) indicándole que ha autorizado a determinada empresa de transporte terrestre para que entregue la mercancía.

Finalmente, cuando el transportista terrestre recoja el contenedor, el dépot notificará este hecho al consignatario mediante un mensaje CODECO. Y la Terminal de Estiba hará lo mismo cuando reciba la mercancía.

En el procedimiento definido, PortIC recibe los mensajes COPARN de los consignatarios y pone la información a disposición de los dépots y las terminales que la pueden consultar en tiempo real o recibir cada cierto tiempo en forma de mensaje EDIFACT o de fichero plano, según formato acordado entre las partes.

## Principios de aplicación del mensaje

El mensaje lo deberá enviar el consignatario a la terminal de carga donde se depositará la mercancía.

Exportación

El mensaje lo enviará el consignatario  la terminal de carga para indicar que determinada empresa transportista tiene su autorización para la recogida de cierto/s contenedor/es. Además, se podrá indicar la fecha prevista de recogida.

También lo enviará el consignatario a la Terminal de Estiba para indicar la autorización para la entrada de una determinada mercancía.

Importación

El mensaje lo enviará el consignatario al dépot o la terminal de carga para indicar que determinada empresa transportista tiene su autorización para depositar cierto/s contenedor/es. Además, se podrá indicar la fecha prevista de entrega.

El mensaje no se podrá utilizar para autorizar la recogida o entrega de contenedores llenos en importación, para ello deberá emplearse el mensaje COREOR según la guía definida por el Fòrum Telemàtic para estos propósitos.

El mensaje no se podrá utilizar como preaviso de recogida/entrega de contenedores llenos, para ello deberá emplearse el mensaje COPINO según la guía definida por el Fòrum Telemàtic para estos propósitos.

Si la orden de entrega / recogida de contenedores vacíos se refiere a contenedores que salen del dépot por vía marítima, se podrá indicar el buque a nivel de cabecera del mensaje (grupo 2).

El mensaje, dependiendo del número de contenedores autorizados, se puede corresponder con una o varias ordenes de transporte.

La información sobre la empresa encargada del transporte terrestre se facilitará para cada contenedor (grupo 13)

Un determinado equipamiento podrá llevar distintos componentes asociados y se podrán enumerar en el mensaje.

Para cada equipamiento se podrá indicar la fecha de entrada en el depósito.

# Formato del mensaje

## Introducción

Un documento XML está formado por una cabecera donde le indicamos la versión del documento y la forma en que se ha codificado dicho documento.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

Para poder validar sintácticamente un documento XML, necesitaremos un DTD, que es un documento que define las reglas por las que se debe regir el documento XML.

<!DOCTYPE elemento_principal SYSTEM "elemento_principal .dtd">

A continuación se definen todos los elementos que componen el documento XML separándolos con diferentes tags.

<elemento_principal>

<elemento1></elemento1>

<elemento2>

<subelementos></subelementos>

.

.

</elemento2>

.

.

</elemento_principal>

Para ayudar en  las integraciones, también está disponible el esquema (XSD), que además de permitir validaciones sintácticas más profundas, permite usar herramientas de programación que generan código a partir de los mismos.

Estos esquemas se introducen en el documento XML de esta manera:

<elemento_principal xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=" elemento_principal.xsd">

## Diagrama

### Uso del diagrama

### Elemento COPARNE02

Se compone de los siguientes elementos:

- Cabecera

- Grupo 1

- Grupo 2

- Grupo 3

- Grupo 5

- Grupo 9

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | COPARNE02.HEADER COPARNE02.GROUP1 COPARNE02.GROUP2 COPARNE02.GROUP3 COPARNE02.GROUP5 COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento COPARNE02.HEADER

Se compone de los siguientes elementos:

- Cabecera de intercambio

- Cabecera del mensaje

- Inicio del mensaje

- Fecha / Hora /periodo

- Texto libre

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | anxs_interchange.header anxs_message.header trsd_beginning.of.message trcd_date.time.period trsd_free.text |
| Usado por | Elemento COPARNE02 |

### Elemento COPARNE02.GROUP1

Se compone de los siguientes elementos:

- Referencia

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trcd_reference |
| Usado por | Elemento COPARNE02 |

### Elemento COPARNE02.GROUP2

Se compone de los siguientes elementos:

- Detalles del transporte

- Identificación de la localidad

- Fecha / Hora / Periodo

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_details.of.transport trcd_location.identification trcd_date.time.period |
| Usado por | Elemento COPARNE02 |

### Elemento COPARNE02.GROUP3

Se compone de los siguientes elementos:

- Nombre y Dirección

- Grupo 4

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_name.and.address COPARNE02.GROUP4 |
| Usado por | Elemento COPARNE02 |

### Elemento COPARNE02.GROUP4

Se compone de los siguientes elementos:

- Información de contacto

- Canal de comunicación

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_contact.information |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP3 |

### Elemento COPARNE02.GROUP5

Se compone de los siguientes elementos:

- Detalles de la partida

- Instrucciones de manipulación

- Texto libre

- Medidas

- Grupo 7

- Grupo 8

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_goods.item.details trcd_handling.instructions trsd_free.text trsd_measurements COPARNE02.GROUP7 COPARNE02.GROUP8 |
| Usado por | Elemento COPARNE02 |

### Elemento COPARNE02.GROUP7

Se compone de los siguientes elementos:

- Equipamientos de la partida

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_split.goods.placement |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP5 |

### Elemento COPARNE02.GROUP8

Se compone de los siguientes elementos:

- Mercancías peligrosas

- Texto libre

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_dangerous.goods trsd_free.text |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP5 |

### Elemento COPARNE02.GROUP9

Se compone de los siguientes elementos:

- Detalles del equipamiento

- Referencia

- Medidas

- Dimensiones

- Temperatura

- Número de precinto

- Texto libre

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trsd_equipment.details trcd_reference trsd_measurements trcd_dimensions trcd_range trsd_seal.number trsd_free.text |
| Usado por | Elemento COPARNE02 |

### Elemento anxs_interchange.header

Se compone de los siguientes elementos:

- Emisor

- Receptor

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | anxe_sender.identification anxe_recipient.identification |
| Usado por | Elemento COPARNE02.HEADER |

### Elemento anxe_sender.identification

Emisor del mensaje. Se compone de PAIS (codificado) + NIF.

Ejemplo : ESA67451280

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento anxs_interchange.header |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 15 |

### Elemento anxe_recipient.identification

Receptor del mensaje. Se compone de PAIS (codificado) + NIF.

Ejemplo : ESA60000000

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento anxs_interchange.header |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 15 |

### Elemento anxs_message.header

Se compone de los siguientes elementos:

- Número de referencia del mensaje

- Tipo del mensaje

- Número de versión del tipo de mensaje

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | anxe_message.reference.number anxe_message.Tipo anxe_message.version.number |
| Usado por | Elemento COPARNE02.HEADER |

### Elemento anxe_message.reference.number

Referencia asignada por el transmisor. El formato es libre.

Una posible codificación para la referencia es la siguiente: “AAAANNNNNNN”, donde AAAA es el año en curso y NNNNNNN es un número de secuencia del mensaje definido por el emisor.

Ejemplo: 200540005678

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento anxs_message.header |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 14 |
| EDIFACT | Segmento UNH, código 0062 |

### Elemento anxe_message.type

Este elemento representa el identificador del tipo de mensaje.

En este caso siempre será “COPARN” (Container announcement message)

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento anxs_message.header |
| Restricciones | Valor COPARN |
| EDIFACT | Segmento UNH, código 0065 |

### Elemento anxe_message.version.number

Este elemento representa el número de versión del tipo de mensaje.

Los posibles valores que puede tener son:

- D

- D99A

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento anxs_message.header |
| Restricciones | Valor D99A Valor D |
| EDIFACT | Segmento UNH, código 0052 |

### Elemento trsd_beginning.of.message

Se compone de los siguientes elementos:

- Nombre del mensaje

- Número del mensaje

- Función del mensaje codificado

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_document.message.name.coded tred_document.message.number tred_message.function.coded |
| Usado por | Elemento COPARNE02.HEADER |

### Elemento tred_document.message.name.coded

Este elemento representa el nombre del mensaje codificado.

En este caso siempre será “135” (Transport equipment on-hire order)

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_beginning.of.message |
| Restricciones | Valor 135 |
| EDIFACT | Segmento BGM, código 1001 |

### Elemento tred_document.message.number

Este elemento representa la referencia del mensaje.

Indica el número de referencia del envío según el emisor del mensaje. Se propone que el número tenga el siguiente formato: “CCCCCCCCCAANNNNNN” donde CCCCCCCCC es el número de identificación fiscal (CIF o NIF) del emisor del mensaje; AA los dos últimos dígitos del año en curso; NNNNNN un  número secuencial definido por el emisor.

Ejemplo: A6000127805123456

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_beginning.of.message |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento BGM, código 1004 |

### Elemento tred_message.function.coded

Los posibles valores que puede tener son:

- 1 - Cancelación de una relación de contenedores posibles

- 5 - Sustitución del documento anterior por el actual con el mismo número de referencia

- 9 - Original o primer envío

Para poder modificar o cancelar un documento será necesario la existencia de un previo envío.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_beginning.of.message |
| Restricciones | Valor 1 Valor 5 Valor 9 |
| EDIFACT | Segmento BGM, código 1225 |

### Elemento trcd_date.time.period

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador de Fecha / Hora / Periodo

- Fecha / Hora / Periodo

Este elemento es utilizado en diferentes partes del documento XML.

- Para la cabecera indica la fecha de emisión del mensaje

- Para el grupo 2 indica la fecha / hora estimada de salida del buque o bien la fecha prevista de entrega de la mercancía

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_date.time.period.qualifier tred_date.time.period |
| Usado por | Elementos COPARNE02.GROUP2 COPARNE02.HEADER |

### Elemento tred_date.time.period.qualifier

Los posibles valores que puede tener son:

- “137” (Fecha de emisión del mensaje) - Pertenece al grupo cabecera

- “133” (Fecha / hora estimada de salida del buque) - Pertenece al grupo 2

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_date.time.period |
| Restricciones | Valor 137 Valor 133 |
| EDIFACT | Segmento DTM, código 2005 |

### Elemento tred_date.time.period

El formato de fecha es:

“CCYYMMDDHHMM” CC siglo,YY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto.

Ejemplo: 200511161733

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_date.time.period |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento DTM, código 2380 |

### Elemento trsd_free.text

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador del objeto del texto

- Texto literal

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_text.subject.qualifier trcd_text.literal |
| Usado por | Elementos COPARNE02.GROUP5 COPARNE02.GROUP8 COPARNE02.GROUP9 COPARNE02.HEADER |

### Elemento tred_text.subject.qualifier

Los posibles valores que puede tener son:

- “ACB” (Información adicional) – Pertenece al grupo Cabecera (opcional)

- “CHG” (Información sobre cambios) – Pertenece al grupo Cabecera (opcional)

- “ZSE” 	(Dirección de correo electrónico del emisor del mensaje)-Pertenece al grupo Cabecera (opcional)

- “ZRE” (Dirección de correo electrónico del receptor del mensaje)Pertenece al grupo Cabecera (opcional)

- “AEB” (Temperature control instructions) – Pertenece al grupo 5 (opcional)

- “AAA” (Goods description) – Pertenece al grupo 5 (opcional)

- “PAC”  (Packing/marking information) - Pertenece al grupo 5 (opcional)

- “AAD” (Dangerous goods, technical name) – Pertenece al grupo 8 (opcional)

- “AAC” (Dangerous goods additional information) –Pertenece al grupo 8 (opcional)

- “BLR”  (Transport document remarks) – Pertenece al grupo 9 (opcional)

El orden para los calificadores del grupo cabecera será: ACB, CHG, ZSE, ZRE.

El orden para los calificadores del grupo 5 será: AEB, AAA, PAC.

El orden para los calificadores del grupo 8 será: AAD, AAC.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_free.text |
| Restricciones | Valor ACB Valor CHG Valor ZSE Valor ZRE Valor AEB Valor AAA Valor PAC Valor AAD Valor AAC Valor BLR |
| EDIFACT | Segmento FTX, código 4451 |

### Elemento trcd_text.literal

Se compone de los siguientes elementos:

- Texto libre

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_free.text |
| Usado por | Elemento trsd_free.text |

### Elemento tred_free.text

Para los calificadores “ZSE” y “ZRE”, el texto debe corresponder a una dirección de correo electrónico con el formato: nombre@hot, sin añadir otro tipo de caracteres.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_text.literal |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 350 |
| EDIFACT | Segmento FTX, código 4440 |

### Elemento trcd_reference

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador de referencia

- Número de referencia

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_reference.qualifier tred_reference.number |
| Usado por | Elementos COPARNE02.GROUP1 COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento tred_reference.qualifier

Los posibles valores que puede tener son:

- “ACA” (Número de Admítase) – Pertenece al grupo 1

- “BN” (Número de Booking) – Pertenece al grupo 1

- “ACW” (Referencia del mensaje previo – Pertenece al grupo 1

- “SI” (Referencia del exportador) – Pertenece al grupo 1

- “VON” (Número de escala) – Pertenece al grupo 1

- “FF” (Referencia del transitario) – Pertenece al grupo 1

- “SQ” (Equipment sequence number) – Pertenece al grupo 9

El orden de aparición para el grupo 1 es el siguiente: ACA, BN, ACW, SI, VON,FF.

Los valores obligatorios para el grupo 1 son ACA, BN.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_reference |
| Restricciones | Valor ACA Valor BN Valor ACW Valor SI Valor VON Valor FF Valor SQ |
| EDIFACT | Segmento FTX, código 4440 |

### Elemento tred_reference.number

Número de referencia.

Ejemplo: 1289456589

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_reference |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento RFF, código 1154 |

### Elemento trsd_details.of.transport

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador de etapa de transporte

- Modo de transporte codificado

- Transportista

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_transport.stage.qualifier tred_conveyance.reference.number tred_mode.of.transport.coded trcd_carrier trcd_transport.identification |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP2 |

### Elemento trcd_carrier

Se compone de los siguientes elementos:

- Identificación del transportista

- Nombre del transportista

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_carrier.identification tred_carrier.name |
| Usado por | Elemento trsd_details.of.transport |

### Elemento trcd_transport.identification

Se compone de los siguientes elementos:

- Identificación del medio de transporte

- Identificador del medio de transporte

- Nacionalidad del medio de transporte codificada

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_id.of.the.means.of.transport tred_id.of.means.of.transport.identification tred_nationality.of.means.of.transport.coded |
| Usado por | Elemento trsd_details.of.transport |

### Elemento tred_transport.stage.qualifier

Este número representa  el calificador de la etapa de transporte.

En este caso siempre será “20” (Transporte principal).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_details.of.transport |
| Restricciones | Valor 20 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 8051 |

### Elemento tred_conveyance.reference.number

Este elemento representa el número de viaje del buque.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_details.of.transport |
| Restricciones | Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 8028 |

### Elemento tred_mode.of.transport.coded

Este número representa  el modo de transporte codificado.

En este caso siempre será “1” (Transporte marítimo).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_details.of.transport |
| Restricciones | Valor 1 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 8067 |

### Elemento tred_carrier.identification

CIF o NIF de la empresa de transporte o del conductor.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_carrier |
| Restricciones | Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 3127 |

### Elemento tred_carrier.name

Literal del nombre de la línea.

Ejemplo: MAERSK SEALAND

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| properties | content simple |
| Usado por | Elemento trcd_carrier |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 3128 |

### Elemento tred_id.of.the.means.of.transport

Número IMO/OMI.

Ejemplo: C6JJ5

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_transport.identification |
| Restricciones | Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 8213 |

### Elemento tred_id.of.means.of.transport.identification

Nombre del buque.

Ejemplo: VALECIA BRIDGE GE

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_transport.identification |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 8212 |

### Elemento tred_nationality.of.means.of.transport.coded

Nombre codificado del país en que el medio de transporte está registrado. Se utilizará para la identificación la norma ISO 3166 (código alfabético de dos caracteres).

Ejemplo: ES

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_transport.identification |
| Restricciones | Longitud máxima 3 |
| EDIFACT | Segmento TDT, código 8453 |

### Elemento trcd_location.identification

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador de la localidad

- Identificación de la localidad

- Localidad

Además del Calificador de la localidad será obligatorio una de las otras dos (Identificación de la localidad o Localidad)

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_place.location.qualifier tred_place.location.identification tred_place.location |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP2 |

### Elemento tred_place.location.qualifier

Los posibles valores que puede tener son:

- “14” Location of goods (muelle)

- “13” Puerto de destino en las órdenes de carga (Puerto de trasbordo (transhipment))

- “8” Puerto de descarga en las órdenes de carga (Puerto de descarga final (destino mercancía))

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_location.identification |
| Restricciones | Valor 14 Valor 13 Valor 8 |
| EDIFACT | Segmento LOC, código 3227 |

### Elemento tred_place.location.identification

Indica el lugar al que se refiere el calificador de localidad, según UN/LOCODE.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_location.identification |
| Restricciones | Longitud máxima 25 |
| EDIFACT | Segmento LOC, código 3225 |

### Elemento tred_place.location

Nombre de la localidad.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_location.identification |
| Restricciones | Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento LOC, código 3224 |

### Elemento trsd_name.and.address

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador de la entidad

- Identificador de la entidad

- Nombre y dirección

- Calle y número

- Nombre de la ciudad

- País codificado

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_party.qualifier tred_party.id.identification tred_name.and.address.line tred_street.and.number.p.o.box tred_city.name tred_country.coded |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP3 |

### Elemento tred_party.qualifier

Los posibles valores que puede tener son:

- “TR” (Terminal) – Pertenece al grupo 3

- “CN” (Consignatario) – Pertenece al grupo 3

- “GA” (Transporte por carretera) – Pertenece al grupo 3

- “GT” (Transporte por ferrocarril) – Pertenece al grupo 3

El orden de aparición para el grupo 3 es el siguiente: TR, CN, GT o GA.

Los valores obligatorios para el grupo 3 son TR, CN.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_name.and.address |
| Restricciones | Valor TR Valor CN Valor GA Valor GT |
| EDIFACT | Segmento NAD, código 3035 |

### Elemento tred_party.id.identification

Se indicará en NIF o CIF.

Ejemplo: A56002959

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_name.and.address |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento NAD, código 3039 |

### Elemento tred_name.and.address.line

Nombre y dirección de la empresa de transporte.

Ejemplo: GREEN IBERICA, S.A

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_name.and.address |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 175 |
| EDIFACT | Segmento NAD, código 3124 |

### Elemento tred_street.and.number.p.o.box

Calle y número.

Ejemplo: AV: DIAGONAL, 12

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_name.and.address |
| Restricciones | Longitud máxima 175 |
| EDIFACT | Segmento NAD, código 3042 |

### Elemento tred_city.name

Nombre de la ciudad.

Ejemplo: BARCELONA

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_name.and.address |
| Restricciones | Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento NAD, código 3164 |

### Elemento tred_country.coded

País codificado.

Ejemplo: ES

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_name.and.address |
| Restricciones | Longitud máxima 3 |
| EDIFACT | Segmento NAD, código 3207 |

### Elemento trsd_contact.information

Se compone de los siguientes elementos:

- Función del contacto codificado

- Detalles del departamento o empleado

- Departamento o empleado

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_contact.function.coded tred_department.or.employee.identification tred_department.or.employee |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP4 |

### Elemento tred_contact.function.coded

Este elemento representa el código del emisor del mensaje.

En este caso siempre será “MS”.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_contact.information |
| Restricciones | Valor MS |
| EDIFACT | Segmento CTA, código 3139 |

### Elemento tred_department.or.employee.identification

Identificación del departamento o empleado.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_contact.information |
| Restricciones | Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento CTA, código 3413 |

### Elemento tred_department.or.employee

Persona / departamento de contacto.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_contact.information |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento CTA, código 3412 |

### Elemento trsd_goods.item.details

Se compone de los siguientes elementos:

- Número de partida

- Número de embalajes

- Identificación del tipo de embalajes

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| properties | content complex |
| Hijos | tred_goods.item.number tred_number.of.packages tred_Tipo.of.packages.identification |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP5 |

### Elemento tred_goods.item.number

Número secuencial de partida.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_goods.item.details |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 5 pattern [0-9]* |
| EDIFACT | Segmento GID, código 1496 |

### Elemento tred_number.of.packages

Número de bultos.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elementos trsd_goods.item.details trsd_split.goods.placement |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 8 pattern [0-9]* |
| EDIFACT | Segmento GID, código 7224 |

### Elemento tred_type.of.packages.identification

Tipo de embalaje.

Utilizar recomendación UN/ECE No. 21, para indicar:

A) Tipo de carga, codificada de un dígito, por ejemplo:

"6" Unidades móviles con autopropulsión, incluye:

- Vehículos automóviles de transporte de mercancías por carretera, incluidos sus remolques

- Vehículos particulares, incluidos sus remolques y caravanas

- Autocares para pasajeros

- Vehículos automóviles destinados a la descarga a la exportación

- Pasajeros

- Animales vivos "en pie"

"7" Otras unidades móviles: Incluye Vehículos sin auto-propulsión y equipamiento sobre ruedas, como:

- Remolques de transporte de mercancías por carretera y remolques no acompañados

-  Caravanas no acompañadas y otros remolques de transporte por carretera agrícolas e industriales

- Vagones de ferrocarril, remolques para el transporte de mercancías transportados por buques, barcazas para el transporte de mercancías transportadas por buques.

B)Descripción de las mercancías en la forma que vienen presentadas, por ejemplo:

"SA" mercancía ensacada

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| properties | content simple |
| Usado por | Elemento trsd_goods.item.details |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento GID, código 7065 |

### Elemento trcd_handling.instructions

Se compone de los siguientes elementos:

- Instrucciones de manipulación codificadas

- Instrucciones de manipulación

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_handling.instructions.coded tred_handling.instructions |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP5 |

### Elemento tred_handling.instructions.coded

Instrucciones de manipulación codificadas.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_handling.instructions |
| Restricciones | Longitud máxima 3 |
| EDIFACT | Segmento HAN, código 4079 |

### Elemento tred_handling.instructions

Instrucciones de manipulación.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_handling.instructions |
| Restricciones | Longitud máxima 70 |
| EDIFACT | Segmento HAN, código 4078 |

### Elemento trsd_measurements

Se compone de los siguientes elementos:

- Dimensión de la medida codificada

- Valor de la medida

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_measurement.dimension.coded tred_measurement.value |
| Usado por | Elementos COPARNE02.GROUP5 COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento tred_measurement.dimension.coded

Los posibles valores que puede tener son:

- AAG - Gross weight (Perteneciente al grupo 5)

- AET -Transport equipment gross weight (Perteneciente al grupo 9)

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_measurements |
| Restricciones | Valor AAG Valor AET |
| EDIFACT | Segmento MEA, código 6313 |

### Elemento tred_measurement.value

Valor numérico de la medida.

Ejemplo: 2000

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_measurements |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 18 |
| EDIFACT | Segmento MEA, código 6314 |

### Elemento trsd_dangerous.goods

Se compone de los siguientes elementos:

- Código de mercancía peligrosa

- Información UNDG

- Grupo de envasado codificado

- Número EMS

- Mfag

- Categoría del medio de transporte codificada

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | trcd_hazard.code tred_undg.number tred_packing.group.coded tred_ems.number tred_mfag tred_category.of.means.of.transport.coded |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP8 |

### Elemento trcd_hazard.code

Se compone de los siguientes elementos:

- Código de identificación de la mercancía peligrosa

- Número de página de la mercancía peligrosa. Obsoleto

- Número de versión del código de mercancía peligrosa. Obsoleto

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_hazard.code.identification tred_hazard.substance.item.page.number tred_hazard.code.version.number |
| Usado por | Elemento trsd_dangerous.goods |

### Elemento tred_hazard.code.identification

Clase IMO de mercancía peligrosa.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_hazard.code |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 7 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8351 |

### Elemento tred_hazard.substance.item.page.number

Número de página IMDG.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_hazard.code |
| Restricciones | Longitud máxima 7 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8078 |

### Elemento tred_hazard.code.version.number

Número de versión del código de la mercancía peligrosa.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_hazard.code |
| Restricciones | Longitud máxima 10 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8092 |

### Elemento tred_undg.number

Número ONU.

Se utilizará el código “0000” como número ONU cuando se trate de un código IMDG que no tenga todavía asignación ONU.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_dangerous.goods |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 4 pattern [0-9]* |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 7124 |

### Elemento tred_packing.group.coded

Grupo de envasado codificado (MMPP).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_dangerous.goods |
| Restricciones | Longitud máxima 3 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8339 |

### Elemento tred_ems.number

Número EMS (MMPP).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_dangerous.goods |
| Restricciones | Longitud máxima 6 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8364 |

### Elemento tred_mfag

MFAG(MMPP).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_dangerous.goods |
| Restricciones | Longitud máxima 4 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8410 |

### Elemento tred_category.of.means.of.transport.coded

Categoría del medio de transporte codificado (MMPP).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_dangerous.goods |
| Restricciones | Longitud máxima 3 |
| EDIFACT | Segmento DGS, código 8325 |

### Elemento trsd_equipment.details

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador de equipamiento

- Identificación del equipamiento

- Tipo y tamaño del equipamiento

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_equipment.qualifier tred_equipment.identification.number tred_equipment.size.and.Tipo.identification |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento tred_equipment.qualifier

Código que identifica el tipo de equipamiento, por ejemplo: “CN” - Contenedor (valor por defecto).

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_equipment.details |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 3 |
| EDIFACT | Segmento EQD, código 8053 |

### Elemento tred_equipment.identification.number

Número de contenedor. Para los contenedores ISO, el número de los controladores está compuesto de tres letras del código BIC, seguida de un “U” y un número de 7 dígitos, de los cuales el séptimo es el de control.

Ejemplo: UGMU8019527

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elementos trsd_equipment.details trsd_split.goods.placement |
| Restricciones | Longitud máxima 17 |
| EDIFACT | Segmento EQD, código 8260 |

### Elemento tred_equipment.size.and.type.identification

Este elemento es obligatorio si el calificador del equipamiento es igual a CN.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_equipment.details |
| Restricciones | Longitud máxima 4 |
| EDIFACT | Segmento EQD, código 8155 |

### Elemento trcd_dimensions

Se compone de los siguientes elementos:

- Calificador  de unidad de medida

- Largo

- Ancho

- Alto

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_measure.unit.qualifier tred_length.dimension tred_width.dimension tred_height.dimension |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento tred_measure.unit.qualifier

Los posibles valores que puede tener son:

- “INH” - Pulgadas

- “CMT” - Centímetros

- “FAH” - Grados Fahrenheit

- “CEL” - Grados centígrados

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elementos trcd_dimensions trcd_range |
| Restricciones | Valor INH Valor CMT Valor CEL Valor FAH |
| EDIFACT | Segmento DIM, código 6411 |

### Elemento tred_length.dimension

Longitud del exceso de equipamiento.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_dimensions |
| Restricciones | Longitud máxima 15 pattern [0-9]* |
| EDIFACT | Segmento DIM, código 6168 |

### Elemento tred_width.dimension

Ancho del exceso de equipamiento.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_dimensions |
| Restricciones | Longitud máxima 15 pattern [0-9]* |
| EDIFACT | Segmento DIM, código 6140 |

### Elemento tred_height.dimension

Alto del exceso de equipamiento.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_dimensions |
| Restricciones | Longitud máxima 15 pattern [0-9]* |
| EDIFACT | Segmento DIM, código 6008 |

### Elemento trcd_range

Se compone de los siguientes elementos:

- Rango mínimo

- Rango máximo

- Calificador de la unidad de medida

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_range.minimum tred_range.maximum tred_measure.unit.qualifier |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento tred_range.minimum

Temperatura inferior de transporte.

Ejemplo: 020

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_range |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 15 pattern (-)?[0-9]*(.)?[0-9]+ |
| EDIFACT | Segmento TMP, código 6246 |

### Elemento tred_range.maximum

Temperatura superior de transporte.

Ejemplo: 020

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trcd_range |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 15 pattern (-)?[0-9]*(.)?[0-9]+ |
| EDIFACT | Segmento TMP, código 6246 |

### Elemento trsd_seal.number

Precinto del equipamiento.

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_seal.number |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP9 |

### Elemento tred_seal.number

Número del precinto del equipamiento.

Ejemplo: EMCDD29546

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cadena de caracteres |
| Usado por | Elemento trsd_seal.number |
| Restricciones | Longitud mínima 1 Longitud máxima 35 |
| EDIFACT | Segmento SEL, código 9308 |

### Elemento trsd_split.goods.placement

Se compone de los siguientes elementos:

- Identificación el equipamiento

- Número de bulto

| Diagrama |  |
| --- | --- |
| Hijos | tred_equipment.identification.number tred_number.of.packages |
| Usado por | Elemento COPARNE02.GROUP7 |

# Esquema

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="COPARNE02">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="COPARNE02.HEADER"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP1" minOccurs="2" maxOccurs="6"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP2"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP3" minOccurs="2" maxOccurs="9"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP5" minOccurs="0" maxOccurs="999"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP9" maxOccurs="9999"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.HEADER">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="anxs_interchange.header"/>

<xs:element ref="anxs_message.header"/>

<xs:element ref="trsd_beginning.of.message"/>

<xs:element ref="trcd_date.time.period"/>

<xs:element ref="trsd_free.text" minOccurs="0" maxOccurs="4"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP1">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trcd_reference"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP2">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_details.of.transport"/>

<xs:element ref="trcd_location.identification" maxOccurs="3"/>

<xs:element ref="trcd_date.time.period" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP3">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_name.and.address"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP4" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP4">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_contact.information" maxOccurs="9"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP5">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_goods.item.details"/>

<xs:element ref="trcd_handling.instructions" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="trsd_free.text" minOccurs="0" maxOccurs="3"/>

<xs:element ref="trsd_measurements" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP7" minOccurs="0" maxOccurs="999"/>

<xs:element ref="COPARNE02.GROUP8" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP7">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_split.goods.placement"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP8">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_dangerous.goods"/>

<xs:element ref="trsd_free.text" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="COPARNE02.GROUP9">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trsd_equipment.details"/>

<xs:element ref="trcd_reference" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="trsd_measurements" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>

<xs:element ref="trcd_dimensions" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="trcd_range" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="trsd_seal.number" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="trsd_free.text" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="anxs_interchange.header">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="anxe_sender.identification"/>

<xs:element ref="anxe_recipient.identification"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="anxe_sender.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="15"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="anxe_recipient.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="15"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="anxs_message.header">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="anxe_message.reference.number"/>

<xs:element ref="anxe_message.type"/>

<xs:element ref="anxe_message.version.number"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="anxe_message.reference.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="14"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="anxe_message.type">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="COPARN"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="anxe_message.version.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="D99A"/>

<xs:enumeration value="D"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_beginning.of.message">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_document.message.name.coded"/>

<xs:element ref="tred_document.message.number"/>

<xs:element ref="tred_message.function.coded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_document.message.name.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="135"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_document.message.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_message.function.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1"/>

<xs:enumeration value="5"/>

<xs:enumeration value="9"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_date.time.period">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_date.time.period.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_date.time.period"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_date.time.period.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="137"/>

<xs:enumeration value="133"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_date.time.period">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_free.text">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_text.subject.qualifier"/>

<xs:element ref="trcd_text.literal" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_text.subject.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="ACB"/>

<xs:enumeration value="CHG"/>

<xs:enumeration value="ZSE"/>

<xs:enumeration value="ZRE"/>

<xs:enumeration value="AEB"/>

<xs:enumeration value="AAA"/>

<xs:enumeration value="PAC"/>

<xs:enumeration value="AAD"/>

<xs:enumeration value="AAC"/>

<xs:enumeration value="BLR"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_text.literal">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_free.text"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_free.text">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="350"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_reference">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_reference.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_reference.number"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_reference.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="ACA"/>

<xs:enumeration value="BN"/>

<xs:enumeration value="ACW"/>

<xs:enumeration value="SI"/>

<xs:enumeration value="VON"/>

<xs:enumeration value="FF"/>

<xs:enumeration value="SQ"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_reference.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_details.of.transport">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_transport.stage.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_conveyance.reference.number" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_mode.of.transport.coded"/>

<xs:element ref="trcd_carrier"/>

<xs:element ref="trcd_transport.identification" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_carrier">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_carrier.identification" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_carrier.name"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_transport.identification">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_id.of.the.means.of.transport" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_id.of.means.of.transport.identification"/>

<xs:element ref="tred_nationality.of.means.of.transport.coded" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_transport.stage.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_conveyance.reference.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_mode.of.transport.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_carrier.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_carrier.name">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_id.of.the.means.of.transport">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_id.of.means.of.transport.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_nationality.of.means.of.transport.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_location.identification">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_place.location.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_place.location.identification" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_place.location" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_place.location.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="14"/>

<xs:enumeration value="13"/>

<xs:enumeration value="8"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_place.location.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_place.location">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_name.and.address">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_party.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_party.id.identification"/>

<xs:element ref="tred_name.and.address.line" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_street.and.number.p.o.box" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_city.name" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_country.coded" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_party.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="TR"/>

<xs:enumeration value="CN"/>

<xs:enumeration value="GA"/>

<xs:enumeration value="GT"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_party.id.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_name.and.address.line">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="175"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_street.and.number.p.o.box">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="175"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_city.name">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_country.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_contact.information">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_contact.function.coded"/>

<xs:element ref="tred_department.or.employee.identification" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_department.or.employee"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_contact.function.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="MS"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_department.or.employee">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_department.or.employee.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_goods.item.details">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_goods.item.number"/>

<xs:element ref="tred_number.of.packages"/>

<xs:element ref="tred_type.of.packages.identification"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_goods.item.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="5"/>

<xs:pattern value="[0-9]*"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_number.of.packages">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="8"/>

<xs:pattern value="[0-9]*"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_type.of.packages.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_handling.instructions">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_handling.instructions.coded" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_handling.instructions" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_handling.instructions.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_handling.instructions">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="70"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_measurements">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_measurement.dimension.coded" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_measurement.value"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_measurement.dimension.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AAG"/>

<xs:enumeration value="AET"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_measurement.value">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="18"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_dangerous.goods">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="trcd_hazard.code"/>

<xs:element ref="tred_undg.number"/>

<xs:element ref="tred_packing.group.coded" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_ems.number" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_mfag" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_category.of.means.of.transport.coded" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_hazard.code">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_hazard.code.identification"/>

<xs:element ref="tred_hazard.substance.item.page.number" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_hazard.code.version.number" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_hazard.code.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="7"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_hazard.substance.item.page.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="7"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_hazard.code.version.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_undg.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="4"/>

<xs:pattern value="[0-9]*"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_packing.group.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_ems.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="6"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_mfag">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="4"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_category.of.means.of.transport.coded">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_equipment.details">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_equipment.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_equipment.identification.number" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_equipment.size.and.type.identification" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_equipment.qualifier" default="CN">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_equipment.identification.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="17"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_equipment.size.and.type.identification">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="4"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_dimensions">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_measure.unit.qualifier"/>

<xs:element ref="tred_length.dimension" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_width.dimension" minOccurs="0"/>

<xs:element ref="tred_height.dimension" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_measure.unit.qualifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="INH"/>

<xs:enumeration value="CMT"/>

<xs:enumeration value="CEL"/>

<xs:enumeration value="FAH"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_length.dimension">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="15"/>

<xs:pattern value="[0-9]*"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_width.dimension">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="15"/>

<xs:pattern value="[0-9]*"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_height.dimension">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="15"/>

<xs:pattern value="[0-9]*"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trcd_range">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_range.minimum"/>

<xs:element ref="tred_range.maximum"/>

<xs:element ref="tred_measure.unit.qualifier"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_range.maximum">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="15"/>

<xs:pattern value="(-)?[0-9]*(.)?[0-9]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_range.minimum">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="15"/>

<xs:pattern value="(-)?[0-9]*(.)?[0-9]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_seal.number">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_seal.number" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tred_seal.number">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="35"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="trsd_split.goods.placement">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tred_equipment.identification.number"/>

<xs:element ref="tred_number.of.packages" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

# DTD

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!ELEMENT COPARNE02 (COPARNE02.HEADER, COPARNE02.GROUP1+, COPARNE02.GROUP2, COPARNE02.GROUP3+, COPARNE02.GROUP5*, COPARNE02.GROUP9*)>

<!ELEMENT COPARNE02.HEADER (anxs_interchange.header, anxs_message.header, trsd_beginning.of.message, trcd_date.time.period, trsd_free.text*)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP1 (trcd_reference)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP2 (trsd_details.of.transport, trcd_location.identification+, trcd_date.time.period?)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP3 (trsd_name.and.address, COPARNE02.GROUP4?)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP4 (trsd_contact.information)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP5 (trsd_goods.item.details, trcd_handling.instructions?, trsd_free.text*, trsd_measurements?, COPARNE02.GROUP7*, COPARNE02.GROUP8*)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP7 (trsd_split.goods.placement)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP8 (trsd_dangerous.goods, trsd_free.text*)>

<!ELEMENT COPARNE02.GROUP9 (trsd_equipment.details, trcd_reference?, trsd_measurements?, trcd_dimensions?, trcd_range?, trsd_seal.number?, trsd_free.text?)>

<!-- Segment: UNB Interchange Header -->

<!ELEMENT anxs_interchange.header (anxe_sender.identification, anxe_recipient.identification)>

<!ELEMENT anxe_sender.identification (#PCDATA)>

<!ELEMENT anxe_recipient.identification (#PCDATA)>

<!-- Segment: UNH Message Header -->

<!ELEMENT anxs_message.header (anxe_message.reference.number, anxe_message.type, anxe_message.version.number)>

<!ELEMENT anxe_message.reference.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT anxe_message.type (#PCDATA)>

<!ELEMENT anxe_message.version.number (#PCDATA)>

<!-- Segment: BGM BEGINNING OF MESSAGE -->

<!ELEMENT trsd_beginning.of.message (tred_document.message.name.coded, tred_document.message.number, tred_message.function.coded)>

<!ELEMENT tred_document.message.name.coded (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_document.message.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_message.function.coded (#PCDATA)>

<!-- Segment: DTM DATE/TIME/PERIOD -->

<!ELEMENT trcd_date.time.period (tred_date.time.period.qualifier, tred_date.time.period)>

<!ELEMENT tred_date.time.period.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_date.time.period (#PCDATA)>

<!-- Segment: FTX FREE TEXT -->

<!ELEMENT trsd_free.text (tred_text.subject.qualifier, trcd_text.literal?)>

<!ELEMENT tred_text.subject.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT trcd_text.literal (tred_free.text)>

<!ELEMENT tred_free.text (#PCDATA)>

<!-- Segment: RFF REFERENCE -->

<!ELEMENT trcd_reference (tred_reference.qualifier, tred_reference.number)>

<!ELEMENT tred_reference.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_reference.number (#PCDATA)>

<!-- Segment: TDT DETAILS OF TRANSPORT -->

<!ELEMENT trsd_details.of.transport (tred_transport.stage.qualifier, tred_conveyance.reference.number?, tred_mode.of.transport.coded, trcd_carrier, trcd_transport.identification?)>

<!ELEMENT trcd_carrier (tred_carrier.identification?, tred_carrier.name)>

<!-- Composite: C222 TRANSPORT IDENTIFICATION -->

<!ELEMENT trcd_transport.identification (tred_id.of.the.means.of.transport?, tred_id.of.means.of.transport.identification, tred_nationality.of.means.of.transport.coded?)>

<!ELEMENT tred_transport.stage.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_conveyance.reference.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_mode.of.transport.coded (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_carrier.identification (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_carrier.name (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_id.of.the.means.of.transport (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_id.of.means.of.transport.identification (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_nationality.of.means.of.transport.coded (#PCDATA)>

<!-- Composite: C517 LOCATION IDENTIFICATION -->

<!ELEMENT trcd_location.identification (tred_place.location.qualifier,tred_place.location.identification? , tred_place.location?)>

<!ELEMENT tred_place.location.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_place.location (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_place.location.identification (#PCDATA)>

<!-- Composite: NAD NAME AND ADD-->

<!ELEMENT trsd_name.and.address (tred_party.qualifier, tred_party.id.identification, tred_name.and.address.line?, tred_street.and.number.p.o.box?, tred_city.name?, tred_country.coded?)>

<!ELEMENT tred_party.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_party.id.identification (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_name.and.address.line (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_street.and.number.p.o.box (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_city.name (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_country.coded (#PCDATA)>

<!-- Segment: CTA CONTACT INFORMATION -->

<!ELEMENT trsd_contact.information (tred_contact.function.coded, tred_department.or.employee.identification?, tred_department.or.employee)>

<!ELEMENT tred_contact.function.coded (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_department.or.employee.identification (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_department.or.employee (#PCDATA)>

<!-- Segment: GID GOODS ITEM DETAILS -->

<!ELEMENT trsd_goods.item.details (tred_goods.item.number, tred_number.of.packages, tred_type.of.packages.identification)>

<!ELEMENT tred_goods.item.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_number.of.packages (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_type.of.packages.identification (#PCDATA)>

<!-- Composite: C524 HANDLING INSTRUCTIONS -->

<!ELEMENT trcd_handling.instructions (tred_handling.instructions.coded?, tred_handling.instructions?)>

<!ELEMENT tred_handling.instructions.coded (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_handling.instructions (#PCDATA)>

<!-- Segment: MEA MEASUREMENTS -->

<!ELEMENT trsd_measurements (tred_measurement.dimension.coded?, tred_measurement.value)>

<!ELEMENT tred_measurement.dimension.coded (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_measurement.value (#PCDATA)>

<!-- Segment: DGS DANGEROUS GOODS -->

<!ELEMENT trsd_dangerous.goods (trcd_hazard.code, tred_undg.number,tred_packing.group.coded?, tred_ems.number?, tred_mfag?, tred_category.of.means.of.transport.coded?)>

<!ELEMENT trcd_hazard.code (tred_hazard.code.identification, tred_hazard.substance.item.page.number?, tred_hazard.code.version.number?)>

<!ELEMENT tred_hazard.code.identification (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_hazard.substance.item.page.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_hazard.code.version.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_undg.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_packing.group.coded (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_ems.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_mfag (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_category.of.means.of.transport.coded (#PCDATA)>

<!-- Segment: EQD EQUIPMENT DETAILS -->

<!ELEMENT trsd_equipment.details (tred_equipment.qualifier, tred_equipment.identification.number?, tred_equipment.size.and.type.identification?)>

<!ELEMENT tred_equipment.qualifier (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_equipment.identification.number (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_equipment.size.and.type.identification (#PCDATA)>

<!-- Segment: DIM DIMENSIONS -->

<!ELEMENT trcd_dimensions (tred_measure.unit.qualifier, tred_length.dimension?, tred_width.dimension?, tred_height.dimension?)>

<!ELEMENT tred_length.dimension (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_width.dimension (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_height.dimension (#PCDATA)>

<!-- Composite: C280 RANGE -->

<!ELEMENT trcd_range (tred_range.minimum, tred_range.maximum, tred_measure.unit.qualifier)>

<!ELEMENT tred_range.maximum (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_range.minimum (#PCDATA)>

<!ELEMENT tred_measure.unit.qualifier (#PCDATA)>

<!-- Segment_ TMD TRANSPORT MOVEMENT DETAILS -->

<!-- Segment: SEL SEAL NUMBER -->

<!ELEMENT trsd_seal.number (tred_seal.number?)>

<!ELEMENT tred_seal.number (#PCDATA)>

<!-- Segment_ SGP SPLIT GOODS PLACEMENT -->

<!ELEMENT trsd_split.goods.placement (tred_equipment.identification.number, tred_number.of.packages?)>