# Guía Edisimplex de usuario del mensaje COPARN de “entréguese” del contenedor vacío (E01) - Exportación –

| Versión | 3.0 |
| --- | --- |
| Fecha entrada en vigor | Octubre 2014 |
| Cambios efectuados 3.0 | Se añade el segmento medida, con dos repeticiones, para indicar el flujo de aire y el porcentaje de humedad (Grupo 9). Se añaden más repeticiones de texto libre (Grupo 9): “BLR”: Observaciones documentación de transporte. “LOI”: Instrucciones de carga codificadas. “AEB”: Instrucciones reefers; Control de humedad, Rejillas de ventilación cerradas/abiertas, cantidad de sondas de temperatura. |

| Versión | 2.7 |
| --- | --- |
| Fecha entrada en vigor | Abril 2013 |
| Cambios efectuados 2.7 | Se añade la temperatura a la que debe estar el contenedor en el momento de su recogida (Grupo 9). |

| CAMPO | LONG. | COD.EDI | DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES |
| --- | --- | --- | --- |
| COPE01000 |
| Número de referencia del mensaje | 16 | 0062 | Referencia asignada por el transmissor. El formato es libre. Una posible codificación para la referencia es: “AAAANNNNNNN” donde: AAAA: año en curso NNNNNNN: número secuencial de mensaje definido por el emisor |
| COPE01001 |
| Referencia del mensaje | 19 | 1004 | Indica el nº de referencia del envío según el emisor del mensaje. Se propone que le número tenga el siguiente formato: “CCCCCCCCCAAAANNNNNN”, donde: CCCCCCCCC: CIF o NIF AAAA: año en curso - NNNNNN: número secuencial definido por el emisor |
| Función del mensaje | 1 | 1225 | “1” Cancelación de un mensaje original “5” Substitución del documento enviado anteriormente con el mismo número de referencia por el actual. “9” Original o primer envio. |
| COPE01002 |
| Fecha de confección del documento | 12 | 2380 | “CCYYMMDDHHMM” CCYY es el año, MM mes, DD día, HH hora, MM minutos |
| COPE01003 |
| Calificador del objeto de texto | 3 | 4451 | “ACB” Información adicional “CHG” Información sobre cambios. “ZSE” Dirección de correo electrónico del emisor del mensaje “ZRE” Dirección de correo electrónico del receptor del mensaje |
| Información adicional | 350 | 4440 | Informaciones y observaciones de tipo general en formato de texto libre. Para los calificadores “ZRE” y “ZSE”, el texto debe corresponder a una dirección de correo electrónico con el formato: nombre@host, sin añadir otro tipo de caracteres. |
| Información sobre cambios |  |  |  |
| CAMPO | LONG. | COD.EDI | DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES |
| COPE01004 |
| Calificador de referencia | 3 | 1153 | “AAJ” Número de entréguese "BN" Número de booking “ACW” Referencia del mensaje previo “SI” Referencia del exportador “APC”: Referencia del contrato de leasing “FF”: Referencia del transitario |
| Número del entréguese | 35 | 1154 | Número de referencia |
| Número de booking |  |  |  |
| Referencia del mensaje previo | 35 | 1154 | Número de referencia |
| Referencia del exportador |  |  |  |
| COPE01005 |
| Calificador de Fecha | 3 | 2005 | “36” Fecha de expiración del entréguese "201" Pick-up date/time of equipment |
| Fecha de expiración del entréguese | 12 | 2380 | “CCYYMMDDHHMM” CCYY es el año, MM mes, DD día, HH hora, MM minutos |
| Fecha estimada de recogida | 12 | 2380 | “CCYYMMDDHHMM” CCYY es el año, MM mes, DD día, HH hora, MM minutos |
| COPE01006 |
| Calificador de la etapa de transporte (marítimo) | 3 | 8051 | "20" Main-carriage transport |
| Modo de transporte, codificado | 3 | 8067 | “1” Transporte marítimo |
| Código de línea | 17 | 3127 | CIF o NIF de la empresa de transporte |
| Nombre de línea | 35 | 3128 |  |
| CAMPO | LONG. | COD.EDI | DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES |
| COPE01007 |
| Calificador de la parte o entidad | 3 | 3035 | "CN" Consignatari "CR" Empty equipment return party "GT" Rail carrier o "GA" Road carrier (sólo uno de los dos) "CK" Empty equipment despatch party |
| NIF o CIF del interesado | 15 | 3039 | Identificación de la parte o entidad, codificado |
| Nombre y dirección del consignatario | 175 | 3124 | Nombre y dirección |
| Nombre y dirección del lugar de recogida del equipamiento vacío |  |  |  |
| Nombre y dirección de la empresa de transporte por ferrocarril |  |  |  |
| Nombre y dirección de la empresa de transporte por carretera |  |  |  |
| Nombre y dirección del nuevo responsable del equipamiento vacío |  |  |  |
| Calle y número /Apartado de correos | 175 | 3042 | Calle y número /Apartado de correos de la parte |
| Ciudad | 35 | 3164 | Nombre de la ciudad |
| País | 2 | 3207 | País, codificado |

| CAMPO | LONG. | COD.EDI | DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES |
| --- | --- | --- | --- |
| COPE01008 |
| Calificador del equipamiento | 3 | 8053 | Código que identifica el tipo de equipamiento. En principio, será siempre contenedor (CN). |
| Identificador del equipamiento | 17 | 8260 | Número de identificación del equipamiento. Número /matrícula de contendor. Para los contenedores ISO, el número de contenedores está compuesto de tres letras del código BIC, seguido de una “U” y un número de 7 dígitos, de los cuales el séptimo es el de control. Si se desconoce la matrícula del contenedor o se cede la gestión de las matrículas al dépot, podrá dejarse en blanco y deberá emplearse de forma obligatoria el campo Número de unidades del segmento COPE01009. |
| Tipo y tamaño del equipamiento | 4 | 8155 | Para contenedores utilizar la norma ISO 6346 |
| COPE01009 |
| Número de referencia | 35 | 1154 | Referencia para el transporte. |
| COPE0100930 |
| Calificador de aplicación de medidas | 3 | 6311 | “VOL” Volume “AAE” Measurements. Se empleará para indicar valores de humedad |
| Dimensión de la medida, codificada | 3 | 6313 | Con el calificador “VOL” en el DE6311: “AAS” Air flow Con el calificador “AAE” en el DE6311: “AAO” Humidity |
| Calificador de la unidad de medida | 3 | 6411 | “CBM” Metros cúbicos por hora “HMD” Porcentaje de humedad en aire |
| Valor de la medida | 18 | 6314 | Valor de la medida Elemento #200: Flujo de aire requerido Elemento #201: Porcentaje de humedad requerido |
| COPE0100950 |
| Calificador de la temperatura | 3 | 6245 | “1” Temperatura a la recogida. |
| Valor de la temperatura | 15 | 6246 | Valor de la temperatura Debe ocupar 3 posiciones y también puede incluir el signo negativo “-“. Se podrá emplear un decimal, separado por un punto “.” Ejemplos válidos: "012" 12 grados “-004” -4 grados “12.5” 12,5 grados “-05.5” -5,5 grados |
| Unidad de la temperatura | 3 | 6411 | Código de unidad de medida Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son : “CEL” Celsius (centígrados) “FAH” Fahrenheit |
| COPE01010 |
| Precinto | 35 | 9308 | Número de precinto relativo a un equipamiento |
| COPE01011 |
| Texto libre | 350 | 4440 | Sin informar 4441 ni 4451, Información general sobre el contenedor en forma de texto libre. Con el calificador “BLR” en el elemento 4451: Observaciones a la documentación de transporte, en forma de texto libre. Elemento #205: Porcentaje de apertura de las rejillas de ventilación Con el calificador “VTO” en el DE4441: Podrá emplearse para indicar el porcentaje de apertura de las rejillas de ventilación Elemento #206: Número de sondas de temperatura requeridas Con el calificador “NTP” en el DE4441: Se empleará para indicar el número de sondas de temperatura solicitadas junto con el contenedor vacío refrigerado |
| Texto libre, codificado | 3 | 4441 | Con el calificador “LOI” en el elemento 4451: Instrucciones de carga codificadas, ver Anexo I. Con el calificador “AEB” en el elemento 4451: Elemento #202: Indicador de humedad controlada “HUM” Humedad controlada Se empleará este código para indicar que se debe controlar la humedad. En este supuesto, el valor requerido deberá indicarse en el segmento MEA de este grupo. Elemento #203: Indicador de rejillas de ventilación cerradas “VTC” Rejillas de ventilación cerradas Elemento #204: Indicador de rejillas de ventilación abiertas “VTO” Rejillas de ventilación abiertas “NTP” Número de sondas de temperatura solicitadas |
| Calificador del objeto de texto | 3 | 4451 | "BLR" Transport document remarks “LOI” Loading instruction “AEB” Reefer instructions |

# Anexo I: Instrucciones de carga codificadas

Puede obtener la lista de instrucciones de carga codificadas en el siguiente enlace:

http://www.portic.net/doc_usuario/guias/esmt/Instrucciones_de_carga_codificadas/Instrucciones_de_carga_codificadas.docx