Guía EdiSimplex de usuario del mensaje COARRI de informe de descarga / carga

Versión 2.1/D00B

Marzo de 2013

| Versión | Fecha de entrada en vigor | Cambios efectuados |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 01/07/2013 | Estructura Mensaje El uso del segmento COARRI010 del grupo6 (Referencias) pasa de 2 repeticiones máximo a 9 repeticiones máximo. Contenido Mensaje (COARRI009) Para calificadores de equipamiento de carga Rodada. Se añaden los códigos “PL” (Plataformas), “PA” (carga estática), “DPD” (carga con cadenas), “MIS” (carga no convencional), y se sustituye el código “ART” por “BPP” (articulados). (COARRI009) Los Automóviles (“AH”), Remolques (“TE”), camiones articulados (“BPP”), maquinaria pesada (“DPD”) y carga no convencional (“MIS”) se identificarán mediante VIN o número de serie. Las plataformas (“PL”) se identificarán mediante matrícula/referencia. La carga estática (“PA”) se identificará mediante referencia. (COARRI009) Se podrá informar, opcionalmente, el tipo de equipo para las plataformas (“PL”). Se deberá informar, obligatoriamente el tipo de equipo para la maquinaria pesada (“DPD”). (COARRI009) Se modifica la forma de informar equipos articulados, no será un equipo con referencia a la matrícula del remolque, se identificarán los dos equipos de forma individual, y el remolque tendrá una referencia a la cabeza tractora. (COARRI010) Se añade el calificador “AVU” para indicar el equipo “principal” con que éste equipo está relacionado/agrupado. Se añade el calificador “CW”, para indicar las referencias de los paquetes a colocar sobre la plataforma o carga estática. (COARRI013) Se añade una repetición opcional para indicar el peso total del grupo en la carga compuesta. Se debe indicar en el equipo principal del grupo. (COARRI018) Se añade una repetición opcional para indicar si el equipo es nuevo o usado. |

# Cabecera del envío

ENV001^Id.Emisor ^Id.Receptor

## Cabecera del mensaje

COARRI000^número de referencia del mensaje

COARRI001^nombre del mensaje codificado^referencia del mensaje^función del mensaje

COARRI002^137^fecha de creación del documento

## Grupo 1

[COARRI003^ACW^Referencia a un mensaje previo]

Grupo 2

COARRI004^20^[número de viaje del buque]^1^código de línea^172^87^número omi ó call sign del buque^calificador de la lista de códigos^nombre del buque^[bandera del buque]

COARRI005^VON^número de escala

Grupo 3

{

COARRI006^9^puerto de carga^139^6^[nif terminal^TER^ZZZ^[nombre de la terminal] ]

o

COARRI006^11^puerto de descarga^139^6^[nif terminal^TER^ZZZ^[nombre de la terminal] ]

}

{

COARRI007^132^fecha estimada de llegada del buque

o

COARRI007^133^fecha estimada de salida del buque

}

## Grupo 4

{

COARRI008^CA^código SCAC del carrier^160^ZZZ

o

COARRI008^CF^código SCAC del container operator^160^ZZZ

}

Grupo 6

(

COARRI009^calificador del equipamiento^Nº identificación equipo^[tipo y tamaño equipamiento^102^5^[tipo y tamaño, literal]]^estado del equipamiento, codificado^[indicador de lleno o vacío]

(

{

[COARRI010^BN^número de booking]

o

[COARRI010^BM^número de B/L]

}

[COARRI010^ABZ^Matrícula automóvil usado, o matrícula tráiler en un articulado]

[COARRI010^CW^Identificador del paquete colocado sobre la plataforma]

) C9

COARRI011^203^fecha de carga/descarga/remoción

Grupo 7

{

[COARRI012^9^puerto de carga en el BL^139^6]

[COARRI012^7^puerto de destino de la mercancía^139^6]

[COARRI012^147^ubicación del equipo^^5]

o

[COARRI012^11^puerto de descarga de la mercancía^139^6]

[COARRI012^7^puerto de destino de la mercancía^139^6]

[COARRI012^147^ubicación del equipo ^^5]

}

COARRI013^AAE^dimensión de la medida, codificado^KGM^valor de la medida

(

COARRI014^calificador de dimensión^calificador de unidad de medida^medida

) C5

Grupo 8

[COARRI015^2^temperatura de transporte^código de unidad de medida]

[COARRI016^5^código de unidad de medida^temperatura inferior de transporte^ temperatura superior de transporte]

(

COARRI017^precinto del equipo^agente que precinta, codificado

) C9

(

COARRI018^calificador del objeto de texto^[texto libre, codificado]^[texto libre]

) C9

Grupo 9

(

COARRI019^IMD^clase IMO de mercancía peligrosa^número ONU

) C9

(

COARRI020^calificador del equipo^número o matrícula del equipo

) C9

Grupo11

(

COARRI021^1^[tipo de daño codificado^[tipo de daño literal]]^[area de daño codificado^[area de daño literal]]

) C9

Grupo 12

(

COARRI022^30^[número de viaje del buque]^1^código de línea^172^87^número omi ó call sign del buque^calificador de la lista de códigos^[nombre del buque]^[bandera del buque]

COARRI023^11^puerto de descarga codificado

) C1

COARRI024^CF^Código SCAC del armador del contenedor^160^ZZZ

[COARRI024^CG^NIF/CIF del consignatario del contenedor]

[COARRI024^JC^NIF/CIF de la Terminal responsable del vehículo (si es diferente Terminal Carga/Descarga)]

) M1/C9998

## Fin del mensaje

{

COARRI024X^7^Total Peso Bruto del mensaje

o

COARRI024X^11^Total número de paquetes (automóviles) en el mensaje

o

COARRI024X^16^Total número de contenedores en el mensaje

}

#### COARRI025

| [] segmento condicional | () número de repeticiones | {} segmentos excluyentes |
| --- | --- | --- |
| M Grupo obligatorio | C Grupo condicional |  |

Correspondencia EdiSimplex – EdiFact

ENV001      - UNB

COARRI000 - UNH

COARRI001 - BGM

COARRI002 - DTM

COARRI003 – GR1/RFF

# COARRI004 – GR2/TDT

COARRI005 – GR2/RFF

COARRI006 – GR3/LOC

COARRI007 – GR3/DTM

COARRI008 – GR4/NAD

COARRI009 – GR6/EQD

COARRI010 – GR6/RFF

COARRI011 – GR6/DTM

COARRI012 – GR7/LOC

COARRI013 – GR6/MEA

COARRI014 – GR6/DIM

COARRI015 – GR8/TMP

COARRI016 – GR8/RNG

COARRI017 – GR6/SEL

COARRI018 – GR6/FTX

COARRI019 – GR9/DGS

COARRI020 – GR6/EQA

COARRI021 – GR11/DAM

COARRI022 – GR12/TDT

COARRI023 – GR12/LOC

COARRI024 – GR6/NAD

COARRI024X – CNT

COARRI025 – UNT